## Slide 1: Unterweisung Arbeiten in der Grünpflege

## Slide 2
Gefährdungen
Biologische Gefährdung
  - Belastung durch Fäkalien
  (z. B. Hunde, Katzen, Tauben etc.)
    - Kontakt mit Mikro- und Makroorganismen der obersten belebten Bodenschichten durch
      - Eindringen in die Haut bei Vorverletzungen
      - Orale Aufnahme
      - Staubintensive Arbeiten (Kehren, Fegen, Hacken)
Zecken
Grünpflege per Hand

## Slide 3
Gefährdungen
Hilfsmittel verwenden (Greifzangen, Hacken, Schaufeln o.ä.)
Arbeitskleidung tragen und regelmäßig wechseln/säubern
Schutzhandschuhe möglichst säure-, schnitt-, stichfest
Während der Arbeit Essen, Trinken, Rauchen vermeiden
Schutzmaßnahmen

## Slide 4
Schutzmaßnahmen
Regelmäßig Prüfung nach DGUV Vorschrift 3 veranlassen.
Nur Kabel mit Schutzummantelung (Kabelqualität H07-RN-F) verwenden.
Kabel nicht durch Türen oder Fenster führen.
FI-Schutzschalter (0,03 A) einsetzen – zum Beispiel über Baustromverteiler oder DI-Personenschutzstecker.
Vor Arbeitsbeginn: Sichtprüfung der Anschlusskabel auf offensichtliche Mängel. In keinem Fall elektrische Geräte mit geflickten Kabeln verwenden.
Kabeltrommeln immer komplett abrollen.
Grünpflege mit elektrisch betriebenen Maschinen

## Slide 5
Schutzmaßnahmen
Beim Nachführen von elektrischen Kabeln ist darauf zu achten, dass diese keine Stolperstellen - auch für andere Personen - bilden.
Bei Regen oder Nässe sollen keine Elektrogeräte eingesetzt werden.
Vor der Durchführung von Wartungs- und Reinigungsarbeiten Netzstecker ziehen.
Grünpflege mit elektrisch betriebenen Maschinen

## Slide 6
Schutzmaßnahmen
Nur im Freien / in einem gut belüfteten Bereich tanken.
Nur bei ausgestelltem Motor tanken.
Geeigneten Einfüllstutzen verwenden.
Beim Tanken nicht rauchen, essen oder trinken.
Geräte nur im kalten Zustand betanken (Freischneider oder Motorsägen).
Kleidung, die mit Kraftstoff in Berührung kommt, sofort wechseln.
Haut, die mit Kraftstoff in Berührung kommt, sofort reinigen.
Arbeitsmittel nur im Freien laufen lassen (Vergiftungsgefahr).
Grünpflege mit kraftstoffbetriebenen Maschinen

## Slide 7
Nur elektrische Geräte mit CE-Zeichen und mind. einem weiteren Prüfzeichen wie GS, VDE oder ENEC beschaffen und einsetzen.
Elektrische Geräte und Anlagen nur betreiben, wenn sie geprüft wurden.
Vor der Inbetriebnahme: Prüfung auf einwandfreien Zustand der Geräte und Anlagen (defekte Leitungen, brüchige Isolierungen, schadhafte Gehäuse, usw.).
Keine mangelhaften elektrischen Geräte und Anlagen verwenden.
Handleuchten und Elektrowerkzeuge sind in Technikräumen mindestens schutzisoliert (die Glas- und Kunststoffkappen sind nicht entfernt).
Nasse Geräte nicht einsetzen und elektrische Geräte auch nicht bei Nässe oder mit nassen Händen einsetzen.
Bestellurkunde
Schutzmaßnahmen

## Slide 8
Schutzmaßnahmen
Bedienungsanleitung des Herstellers beachten.
Bedienung von Arbeitsmittel nur durch unterwiesene Personen / fachkundige Personen (Motorsäge).
Ggf. Schutzkleidung tragen (Schutzhelm mit Gesichts- und Gehörschutz, Sicherheitsschuhe, Schutzhandschuhe mit enganliegenden Bündchen, Schutzkleidung).
Vor Wartungs- oder Reparaturarbeiten Arbeitsmittel stillsetzen und ggf. Netzstecker ziehen.
Bestellurkunde
Weitere Arbeitsmittel

## Slide 9
Hitze
Abnahme der körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit
Sonnenstich (Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit und Kreislaufstörungen)
Hitzekollaps (Kreislaufversagen)
UV-Strahlung
Akute Hautschädigungen (Sonnenbrand, „Sonnenallergie“, „Mallorca Akne“)
Chronische Hautschädigungen (Altershaut, Hautkrebs)
Akute Augenschädigungen (Entzündung von Horn- und Bindehaut)
Chronische Augenschädigung (Grauer Star)
Klima - Gefährdungen

## Slide 10
Ozon
Atembeschwerden
Kopfschmerzen
Schleimhautreizungen wie Tränen- und Hustenreiz
Vermehrte Luftnotzustände
Kälte
Einschränkungen von Beweglichkeit, Sensibilität und Geschicklichkeit
Abnahme des Reaktionsvermögens, der Aufmerksamkeit und Leistungsfähigkeit
Unterkühlung
Nässe (Regen und Schnee)
Sturzgefahr durch rutschigen Untergrund
Klima - Gefährdungen

## Slide 11
Schutzmaßnahmen
Früherer Arbeitsbeginn, Verlagerung von körperlich schwerer Arbeit in die Morgen- und Vormittagsstunden.
Pausen im Schatten verbringen.
Tragen von Kopfschutz mit breitem Rand und Schild, vorzugsweise mit Nackenschutz (Helmtragepflicht gilt bei Unfallgefährdung auch an warmen Tagen).
Tragen von körperbedeckender, luftdurchlässiger Kleidung mit ausreichendem UV-Schutz.
Tragen von geeigneten Sonnenbrillen (möglichst mit Seitenschutz).
Sonnenschutzcreme
Regelmäßig kleine Mengen trinken (2 - 3 Liter am Tag).
Anpassung der Bekleidung an die jeweiligen Arbeits- und Klimabedingungen.
Bestellurkunde

## Slide 12
Frühsommermeningoencephalitis (FSME)
Viruserkrankung
Therapie: Es gibt momentan keine Therapie bei FSME
Impfung ist möglich
Zecken
Borreliose
Erkrankung wird durch Bakterien hervorgerufen.
Therapie: Antibiotika
Keine Impfung möglich

## Slide 13
Schutzmaßnahmen
Kleidung
Geschlossene Schuhe,
Langärmelige Oberbekleidung,
lange Hose sowie über die Hosenbeine gezogene Strumpfenden
Zecken abhaltende Mittel
Gründliches Absuchen nach Arbeitsende (besonders Kopf, Hals, Arm- und Kniebeugen, Achselhöhlen und die Leistengegend)
Zecken

## Slide 14
Schutzmaßnahmen
  Zecke so nahe wie möglich an der Haut mit einer Pinzette oder Zeckenkarte ergreifen und herauszuziehen - Zecke dabei möglichst nicht knicken oder zerquetschen.
  Einstichstelle desinfizieren.
  Beim Auftreten von Entzündungen und Rötungen Arzt aufsuchen.
  Zeckenstich (während der Arbeitszeit) im Verbandbuch dokumentieren.
Zecken